21. 04. 2020

УРОК  3

Т Е М А : ТОЛУОЛ.  ПРИРОДНЫЕ ГАЗЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ

Т О Л У О Л

| СН3 метилбензол | Гомолог бензола. Один из атомов водорода в бензольном кольце замещен на радикал метил (С6Н5 – СН3). Гомолог метана, в молекуле которого один атом водорода замещен на радикал – фенил (СН3 – С6Н5). |
| --- | --- |

Метилбензол вступает во все реакции замещения, в которых участвует бензол, и проявляет при этом более высокую реакционную способность, реакции протекают с большей скоростью.

| Метильный радикал, содержащийся в молекуле толуола смещает электронное равновесие в бензольном кольце. В результате в положениях 2,4,6 относительно метильной группы образуется некоторый избыток электронов, а атомы водорода в этих положениях приобретают повышенную химическую активность и значительно легче ступают в реакции замещения. |  |
| --- | --- |

- РЕАКЦИИ   ПО   БЕНЗОЛЬНОМУ   КОЛЬЦУ

(влияние метильной группы)

- Нитрование

- Галогенирование

2,4,6-трибромтолуол

- Гидрированиие

- РЕАКЦИИ   ПО   МЕТИЛЬНОЙ   ГРУППЕ

(влияние бензольного кольца)

- Окисление раствором KMnO4

- Нитрование (реакция Коновалова)

- Галогенирование

- Горение толуола

сн3

+ 9О2  →  4Н2О   +  7СО2

ТЕМА: ПРИРОДНЫЕ   ИСТОЧНИКИ   УГЛЕВОДОРОДОВ

Основными источниками промышленного получения углеводородов являются природные источники – природный и попутный нефтяной газы, нефть и каменный уголь.

Природный газ.

| Запасы природного газа на нашей планете очень велики (примерно 1015 м3). Важнейшие месторождения этого ценного топлива находят-ся а Западной Сибири (Уренгойское, Заполярное), в Волго-Уральском бассейне (Выткульское, Оренбургское), в Центральной Азии (Газли) и др. |  |
| --- | --- |

Основным компонентом природного газа является метан – до 95%. В нем содержатся также этан, пропан, бутан. Существует следующая закономерность: чем выше относительная молекулярная масса углеводорода, тем меньше его содержится в природном газе. В природном газе различных месторождений соотношение основных компонентов и наличие примесей разное.

Попутные нефтяные газы

Попутные нефтяные газы находятся в природе над нефтью или растворены в ней под давлением. Еще недавно попутные газы не находили применение и их сжигали. В настоящее время их улавливают и используют как топливо и ценное химическое сырье. В попутных газах содержится меньше метана, чем в природном газе, но в нем значительно больше его гомологов.

|  | Для практического применения попутные газы разделяют на смеси более узкого состава. Иногда их подвергают более тщательному разделению и извлекают из них индивидуальные углеводороды (этан, пропан и др.), из которых затем получают непредельные углеводороды. |
| --- | --- |

Таблица 1. Характеристика попутных нефтяных газов

| название | состав | применение |
| --- | --- | --- |
| Газовый бензин | Смесь пентана, гексана и других углеводородов | Добавляют к бензину для улучшения запуска двигателя |
| Пропан-бутановая фракция | Смесь пропана и бутана | Применяют в виде сжиженного газа в качестве топлива |
| Сухой газ | По составу сходен с природным газом | Используют для получения С2Н2 и Н2 и других веществ, а также как топливо |

Нефть

Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между пластами некоторых пород. По запасам и добычи нефти наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Сегодня большое внимание уделяется шельфовой добычи этого ценного стратегического сырья.

Нефть – маслянистая жидкость от светло-бурого до черного цвета с характерным запахом. Она немного легче воды и практически в ней не растворяется. Так как нефть – смесь различных твердых и жидких углеводородов, то у нее нет определенной температуры кипения.

В зависимости от месторождения нефть имеет различный качественный и количественный состав. Так, например, бакинская нефть богата циклопарафинами и сравнительно бедна предельными углеводородами. значительно больше предельных углеводородов в сибирской, грозненской и ферганской нефти. Пермская нефть содержит ароматические углеводороды.

Вся добытая, так называемая сырая нефть, поступает на переработку. Различают первичную и вторичную (глубокую) переработку.

Первичная переработка начинается с удаления из нефти растворенных газообразных углеводородов. После этого нефть нагревают и подвергают перегонке. Перегонка нефти осуществляется в установке, которая состоит из трубчатой печи, ректификационной колонны и холодильника. В печи нефть нагревается до 320-350оС и в виде смеси жидкости и паров поступает в ректификационную колонну (стальной цилиндрический аппарат высотой около 40 м ). Внутри она имеет горизонтальные перегородки с отверстиями, так называемые тарелки.

|  | Первыми переходят в парообраз-ное состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. Пары нефти подаются в колонну и через отверстия поднимаются вверх, при этом они постепенно охлаждаются и сжижаются. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения. Таким образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти. Поэтому подобная переработка называется фракционной перегонкой. Наиболее летучие углеводороды выходят из колонны в виде паров и сжижаются в холодильнике, образуя бензин |
| --- | --- |

Основные фракции нефти следующие:

Газолиновая  → 40 – 70оС → С5 – С8 →

Бензин → 70 – 120о С → С7 – С11 → авиационный, автомобильный

Лигроиновая фракция → 150 – 250оС → С8 – С14 → горючее для тракторов

Керосин → 180 – 300оС → С12 – С18 → горючее для реактивных самолетов, ракет, тракторов.

Газойль → > 275оС → С13 – С15 → дизельное топливо

Мазут – остаток, содержащий углеводороды с большим числом атомов углерода в молекуле. Раньше использовался как топливо, сегодня большая его часть проходит дальнейшую переработку.

Применяя технологию фракционной перегонки, но при более высоких температурах, из мазута получают масляные фракции: соляровое масло, цилиндровое, машинное, веретенное, вазелин. После отгонки остается гудрон. Его широко используют в дорожном строительстве.

Кроме глубокой фракционной перегонки к вторичным методам переработки нефтепродуктов относится пиролиз и крекинг.

Пиролиз происходит при температуре 700оС и выше. При пиролизе нефти основными продуктами реакции являются непредельные газообразные углеводороды (этилен, ацетилен) и ароматические (бензол, толуол). Так как пиролиз нефти – один из важнейших путей получения ароматических углеводородов, то этот процесс часто называют ароматизацией нефти.

Выход бензина из нефти можно значительно увеличить (до 65-70%) путем расщепления углеводородов с длинной цепью, содержащихся, например, в мазуте, на углеводороды с меньшей относительной молекулярной массой. Такой процесс называют крекингом.

Процесс крекинга происходит с разрывом углеродных цепей и образованием более простых предельных и непредельных углеводородов, например:

С16Н34   →  С8Н18   +   С8Н16

гексадекан        октан           октен

Образовавшиеся вещества могут разлагаться дальше:

С8Н18  →   С4Н10  +  С4Н8                    С4Н10   →   С2Н6    +   С2Н4

октан            бутан        бутен                       бутан              этан           этилен

Различают два основных вида крекинга, сравнительная характеристика которых приведена в таблице 2. Из этой таблицы видно, что бензин каталитического крекинга обладает более высоким качеством. Процесс его протекает значительно быстрее, с меньшим расходом тепловой энергии. К тому же при каталитическом крекинге образуется относительно много углеводородов с разветвленной цепью, представляющих большую ценность для органического синтеза.

Таблица 2. Термический и каталитический крекинг

| Термический крекинг | Каталитический крекинг |
| --- | --- |
| Расщепление молекул углеводородов протекает при сравнительно высокой температуре (470-550оС). Процесс протекает медленно, образуются углеводороды с неразветвленной цепью атомов углерода | Расщепление молекул углеводородов протекает в присутствии катализаторов и при более низкой температуре (450-500оС). По сравнению с термическим крекингом процесс протекает значительно быстрее, при этом происходит не только расщепление молекул углеводородов, но и их изомеризация, т.е. образуются углеводороды с разветвленной цепью атомов углерода |
| В бензине, полученном в процессе термического крекинга наряду с предельными углеводородами, содержится много непредельных углеводородов. Поэтому этот бензин обладает большей детонационной стойкостью, чем бензин прямой перегонки. | Бензин каталитического крекинга по сравнению с бензином термического крекинга обладает еще большей детонационной стойкостью, ибо в нем содержатся углеводороды с разветвленной цепью углеродных атомов. |
| В бензине термического крекинга содержится много непредельных углеводородов, которые легко окисляются и полимеризуются. Поэтому этот бензин менее устойчив при хранении. При его сгорании могут засоряться различные части двигателя. Для устранения этого вредного действия к такому бензину добавляют антиокислители. | В бензине каталитического крекинга непредельных углеводородов содержится меньше, и поэтому процессы окисления и полимеризации в нем не протекают. Такой бензин более устойчив при хранении. |

В О П Р О С Ы   З А К Р Е П Л Е Н И Я

- Чем объясняется большая активность толуола по сравнению с бензолом?

- Как проявляется взаимное влияние атомных групп в молекуле толуола?

- Каков состав природного газа?

- Чем отличаются попутные нефтяные газы от природного газа?

- Назовите важнейшие методы переработки нефти и поясните их суть.

- Как осуществляется перегонка нефти?

- Что такое крекинг нефти?

- Что такое ароматизация нефти?

ДОМАШНЕЕ     ЗАДАНИЕ

- Законспектируйте материал данного урока в свою рабочую тетрадь.

- Напишите уравнения химических реакций, подтверждающих генетические связи между классами органических соединений в схеме

# Text boxes

Пиролизом называют разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре.

Крекинг мазута

Пиролиз мазута

БЕНЗОЛ

ТОЛУОЛ

КРЕКИНГ-БЕНЗИН

КРЕКИНГ-КЕРОСИН

Крекингом называют процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле

Предельные

углеводороды

Галогенопроизводные

бензола

ацетилен

БЕНЗОЛ

нитробензол

циклопарафины