Преподаватель Лукашев Виктор Георгиевич

Электротехники. ГР 29 ТМ

10.04.2020г.

Дифференцированный зачет

Ответить письменно на вопросы:

| №п/п | Ф.И.О. студента | Задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анисимов М.Д | Закон Ома для полной цепи. Условия работы электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. Трехфазная система переменного тока. Соединение звездой. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания счетчика электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при стоимости 1 кВт· часа 2 рубля? а) 21 рубль, б) 16рублей, в) 18 рублей. |
| 2 | Бондаренко А.П | Электроизмерительные приборы. Устройство трансформатора. Электрическое поле и его свойства. Конденсаторы, их конструкция и соединение. Два проводника сопротивлением по 20 Ом каждый включены в цепь параллельно. К ним последовательно включено три проводника сопротивлением 40 Ом. Напряжение на концах участка равно 40 вольт. Найти силу тока в цепи. |
| 3 | Борисов В.М | Классификация электрических станций, принцип их работы. Проводимость, ее зависимость от сопротивления. В каких единицах измеряется напряжение. Трехфазная система переменного тока. Соединение треугольником. Найти напряжение на выводах генератора постоянного тока, если ЭДС составляет 240В, а ток якоря меняется и становится равным 40,80 и 120А. Сопротивление цепи якоря 0,075 Ом. |
| 4 | Галкин Д.А. | 1. Постоянный ток. Направление тока. 2. Напряженность электрического поля. 3. Электромагнитные системы измерительных приборов. 4. Фазные, линейные напряжения. 5. Два проводника сопротивлением 15 Ом и 60 Ом включены в цепь параллельно. Напряжение на концах участка двух проводников равно 24 В. Найти силу тока в цепи. |
| 5 | Егоров Е.М | Электрическая цепь и ее элементы. Приборы магнитноэлектрической системы. Назначение источников электрической энергии и потребителей. Устройство генератора постоянного тока, принцип его работы. Четыре проводника сопротивлением по 10 Ом каждый включены в цепь параллельно. К ним последовательно включены два проводника сопротивлением 40 Ом. Сила потребляемого тока 0,05 А Найти напряжение цепи |
| 6 | Емашов Д.А. | Закон Ома для полной цепи. Устройство асинхронного электродвигателя. Проводимость. Её зависимость от сопротивления. Магнитные материалы и их основные характеристики. Три проводника сопротивлением по 20 Ом каждый включены в цепь параллельно. К ним последовательно включен два проводника сопротивлением 20 Ом. Найти общее сопротивление цепи. |
| 7 | Ефанов С.В. | Автотрансформатор. Переменный ток и его получение. Прибор для измерения тока. Схема его подключения. Принцип работы синхронного двигателя. С помощью какого элемента можно из переменного тока получать ток постоянный? Приведите электрическую схему устройства, которое позволяет это сделать. |
| 8 | Зорин Д.И | Параллельное и последовательное соединение сопротивлений. Трехфазная система. Система сетей распределения электроэнергии. Химическое действие электрического тока. Два проводника сопротивлением 15 Ом и 60 Ом включены в цепь параллельно. Напряжение на концах участка двух проводников равно 24 В. Найти силу тока в цепи |
| 9 | Кузнецов Д.Ю. | Понятие силы тока? Измерительные трансформаторы, схема их соединения. Правила эксплуатации электроприборов. Устройство и принцип действия асинхронных двигателей. . Два проводника сопротивлением по 20 Ом каждый включены в цепь параллельно. К ним последовательно включен третий проводник сопротивлением 40 Ом. Напряжение на концах участка равно 10 вольт. Найти силу тока в цепи. |
| 10 | Пахоменко Д.А | Закон Кирхгофа. Типы электростанций. Электрическая ёмкость. Электрическая цепь, её элементы и условия работы? Найти напряжение на выводах генератора постоянного тока, если ЭДС составляет 240В, а ток якоря меняется и становится равным 40,80 и 120А. Сопротивление цепи якоря 0,075 Ом. |
| 11 | Прокофьев П.А | Устройство и принцип работы трансформатора. Закон Джоуля-Ленца. Единицы измерения сопротивления. Прибор для измерения сопротивления, включения его в электрическую цепь. Пуск асинхронных двигателей в работу. С каким КПД работает двигатель, включенный в сеть напряжением 220В, если полезная мощность на его валу 4,2 кВт, а ток якоря 21 А? |
| 12 | Скиданов В.Н. | Передача электроэнергии. Закон сохранения энергии Электроизоляционные материалы. Устройство кислотных аккумуляторов. Три проводника сопротивлением 15 Ом, 60 Ом и 30ОМ включены в цепь параллельно. Сила потребляемого тока 0,015А Найти напряжение цепи. |
| 13 | Сюсюкин К.А. | Электрический заряд. Единицы измерения заряда. Трехфазные трансформаторы. Синхронные машины переменного тока. Сопротивление проводников. Закон Джоуля-Ленца. С каким КПД работает двигатель, включенный в сеть напряжением 220В, если полезная мощность на его валу 4,2 кВт, а ток якоря 21 А? |
| 14 | Сенников И.И | Постоянный и переменный ток. Устройство и виды трансформаторов. Ассинхронные двигатели с фазным ротором. Электрический ток. Сила тока. Направление тока С каким КПД работает двигатель, включенный в сеть напряжением 220В, если полезная мощность на его валу 4,2 кВт, а ток якоря 21 А? |
| 15 | Щербаков М.И | Переменный ток и его достоинства. Электрическое напряжение. Устройство асинхронного двигателя с кз ротором. Трехфазная система переменного тока. Соединение треугольником 5.Два проводника сопротивлением 15 Ом и 60 Ом включены в цепь параллельно. Напряжение на концах участка двух проводников равно 24 В. Найти силу тока в цепи. |