ПреподавательЛукашев Виктор Георгиевич

ОП.02 Основы электротехники. ГР 13 МР

06.04.2020г. Дата проставляется согласно расписания.

Подготовить конспект и выполнить задание

Тема: Электрические машины постоянного тока.

Содержание лекции:

-       электрические генераторы постоянного тока, устройство и принцип действия, реакция якоря;

-       электрические двигатели постоянного тока, устройство и принцип действия.

Цели лекции:

-       изучить устройство и принцип действия генераторов постоянного тока;

-       изучить устройство и принцип действия двигателей постоянного тока.

Электрические машины при всем их разнообразии подразделяются на две группы:

а) генераторы - электрические машины, с помощью которых вырабатывается электрическая энергия;

б) двигатели - электрические машины, с помощью которых электрическая энергия преобразуется в механическую.

Принцип действия электрического генератора основан на законе электромагнитной индукции, который формулируется так: «При всяком изменении магнитного потока, пронизывающего проводящий контур, в этом контуре наводится электродвижущая сила (ЭДС)». Использование этой ЭДС позволяет преобразовывать механическую энергию в электрическую.

Если магнитный поток пересекает проводник, по которому течет электрический ток, то на этот проводник будет действовать механическая сила, это позволяет преобразовывать электрическую энергию в механическую. Электрическая машина, работающая на этом принципе, является двигателем.

Машина постоянного тока состоит из неподвижной и вращающейся частей, называемых статором и якорем.

Принцип действия генератора постоянного тока рассмотрим с помощью рисунка 1.1. При вращении рамки 1 в магнитном поле с потоком ФВ  в ней будет наводиться ЭДС, которая в зависимости от времени t будет изменяться по синусоидальному закону (см.рисунок 3.2). Подсоединим к концам рамки коллекторные пластины 2, которые при вращении рамки будут касаться двух неподвижных щеток 3. С помощью щеток коллекторные пластины окажутся соединенными с нагрузкой RП.

1-рамка; 2-коллекторные пластины; 3-щетки.

Рисунок 1.1 – Простейшая модель генератора постоянного тока

При этом возникающая в цепи нагрузки ЭДС будет постоянной по направлению, но изменяющейся по величине (пульсирующей) (см.рисунок 5, б). С помощью коллекторных пластин происходит преобразование переменного тока в постоянный.

Для уменьшения пульсации ЭДС (см.рисунок 1.2, в) необходимо увеличивать число рамок и коллекторных пластин. Так, 16 пар коллекторных пластин уменьшают пульсацию до 1%.

Величина ЭДС генератора равна

Е = Вlv,

где: В - магнитная индукция;

l - длина активной части рамки;

v - скорость перемещения активной части рамки.

Направление ЭДС определяют по правилу правой руки: ладонь руки нужно расположить так, чтобы линии магнитной индукции входили в нее, а большой палец показывал направление движения проводника. Тогда вытянутые четыре пальца покажут направление ЭДС.

Рисунок 1.2 - Изменение ЭДС в рамке  генератора   (а), на щетках   двухколлекторного генератора (б), на щетках многоколлекторного генератора постоянного тока (в)

Чтобы перевести генератор в режим двигателя, необходимо к обмоткам возбуждения статора и якоря подвести электрический ток от внешнего источника. В этом случае электрическая энергия внешнего источника будет преобразовываться в механическую энергию вращения якоря. Протекание тока в обмотке возбуждения - IВ создает магнитный поток полюсов, который, взаимодействуя с током рабочей обмотки якоря, создает вращающий момент, под действием которого якорь начинает вращаться.

При работе электрической машины в качестве двигателя силу, действующую на проводник с током I, помещенный в магнитное поле, можно определить из выражения

F=BlI .

Направление силы F определяют по правилу левой руки: ладонь руки нужно расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в нее,  четыре вытянутых  пальца показывали направление тока, тогда отогнутый   большой   палец покажет направление силы, а следовательно, и направление вращения якоря.

Взаимодействие магнитного поля полюсов и тока якоря приводит к появлению электромагнитного момента. Электромагнитный момент генератора является тормозящим по отношению к вращающему моменту первичного двигателя. Условием постоянства скорости вращения якоря генератора является равенство указанных выше моментов. При уменьшении вращающего момента первичного двигателя уменьшается частота вращения якоря, а следовательно, будет уменьшаться э.д.с. генератора. Процесс этот продолжается до установления равенства тормозящего момента генератора вращающему моменту двигателя. При изменении нагрузки генератора и необходимости сохранения частоты вращения его якоря .потребуется также изменение вращающего момента -первичного двигателя.

В двигателях постоянного тока, где электрическая энергия преобразуется в механическую, взаимодействие тока в обмотке якоря с магнитным полем полюсов создает вращающий момент, который приводит якорь во вращение. Значение вращающего момента определяется, как и в случае генератора, конструктивными данными машины, магнитным потоком Ф и током в обмотке якоря. Развиваемый двигателем вращающий момент уравновешивается суммой моментов холостого хода, тормозного и динамического. Динамический момент возникает при всяком изменении скорости вращения и зависит от инерции вращающихся частей машины и угловой скорости вращения. В двигателях постоянного тока может создаться такая ситуация, при которой вращающий момент остается больше тормозного момента. В этом случае частота вращения начинает увеличиваться, что может привести к разрушению машины. В литературе подобный режим  называют «разносом» двигателя.

Машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Рассмотрим пример работы генератора постоянного тока с сетью постоянного тока.    В нормальных условиях генератор выдает в сеть энергию постоянного тока. Изменяя ток обмотки возбуждения, можно получить э.д.с. генератора, равную напряжению сети, при этом ток в обмотке якоря будет равен нулю. Если дальше уменьшать величину тока возбуждения, то э.д.с. обмотки якоря будет меньше напряжения сети питания и направление тока в якоре изменится. Изменение направления тока в якоре в свою очередь изменит направление электромагнитного момента, и он из тормозного станет вращающим. Машина из режима генератора перейдет в режим двигателя.

При вращении ротора генератора и наличии магнитного потока возбуждения в роторной обмотке наводится ЭДС. Под воздействием этой ЭДС через коллекторные пластины, щетки и внешнюю цепь нагрузки будет протекать электрический ток. Протекание этого тока через обмотку ротора вызывает появление дополнительного магнитного поля с магнитным потоком Фр, который будет взаимодействовать с основным потоком Фв обмотки возбуждения 0В и изменять его (см.рисунок 1.3, а). Взаимодействие основного магнитного поля с возникающим магнитным полем обмотки ротора называют реакцией якоря (ротора). Реакция ротора искажает основное магнитное поле: на сбегающих краях магнитных полюсов оно усиливается, а на набегающих - ослабляется (см.рисунок 1.3, б). В результате магнитный поток ФВ будет уменьшаться, что вызовет уменьшение наводимой в обмотке ротора ЭДС.

При изменении сопротивления нагрузки генератора будут изменяться ток, протекающий по обмотке ротора, и создаваемый им магнитный поток Фр. Следовательно, изменится и реакция якоря. Величина выходного напряжения генератора

U = E - I å r,

где E - ЭДС, наводимая в обмотке ротора;

I - ток обмотки ротора;.

år – сопротивление потерь или внутреннее  сопротивление  генератора.

Рисунок 1.3 – К понятию реакция якоря

Внутреннее сопротивление генератора включает в себя сопротивления щеток, обмотки ротора и переходное сопротивление  коллектор-щетки.

При изменении сопротивления нагрузки происходит также искажение основного магнитного поля: изменяется положение линии физической нейтрали ФН (оси симметрии магнитного поля) относительно линии геометрической нейтрали (ГН) (см.рисунок 1.3, в). Это приводит к ухудшению коммутации и к усилению искрения щеток. Для улучшения коммутации вводятся дополнительные полюса, а щетки помещаются относительно геометрической нейтрали по направлению вращения.

Выполнить задание:

1 Показать  обозначение на электрических схемах генераторов постоянного тока независимого параллельного, последовательного, и смешанного возбуждения.

Вставить значения:

2 Электродвигатели постоянного тока промышленного назначения изготавливают на напряжение  _____, ______, _______, ______. (вольт)

Литература: Учебник «Электротехника» Под редакцией П.А. Бутырина

Москва Издательский центр «Академия».