## МДК 04.01 ПР

## Гр. 23МР

## 21.05.2020 (2 часа)

Тема уроков: Составление технологической карты на монтаж стальных конструкций.

## Письменно ответить на следующие вопросы:

1. Поясните, как Вы понимаете, крупно блочное и каркасное строительство ?

## Новый  материал.

Технологическая карта наряду с проектом производства работ является основным организационно-технологическим документом в производстве строительных работ.

Технологическая карта на монтаж стального каркаса производственных зданий, типовыми элементами которого служат колонны, балки и прогоны (фермы), содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включены наиболее прогрессивные и рациональные способы монтажа, обеспечивающие безопасность для работающих и окружающей среды, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости.

Наличие технологической карты и использование ее при выполнении монтажных работ подтверждает готовность строительной организации к выполнению этих работ, во многом предопределяет конкурентоспособность строительной организации.

Технологическая карта может быть использована при лицензировании строительной организации, при сертификации системы качества и строительной продукции - в качестве стандарта предприятия.

Настоящий документ разработан с учетом рекомендаций МДС 12-29.2006 по составлению технологических карт: по составу и содержанию их разделов, а также по изложению и оформлению.

После корректировки типовая технологическая карта может быть использована непосредственно или послужить основой для составления индивидуальной карты, с учетом местных условий.

В документе учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в отрасли в области монтажа стальных конструкций.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта предназначена для выполнения работ по монтажу стального каркаса производственных зданий.

Типовая технологическая карта может быть применена при новом строительстве, а также при реконструкции или ремонте существующих производственных зданий.

Типовая технологическая карта может быть использована непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной технологической карты для конкретного здания, с учетом местных условий.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая типовая технологическая карта составлена на монтаж типового стального каркаса производственных зданий, состоящего из колонн, балок и прогонов (ферм).

По настоящей технологической карте возводится здание с габаритными размерами 64х29 м. Здание - двухэтажное с антресолью и подземным этажом под частью здания. Общая площадь здания - 4 тыс. м, строительный объем - 22 тыс. м, в том числе подземного этажа - 3 тыс. м. Верхняя отметка кровли относительно уровня земли - 8 м.

Каркас здания - из стального проката, двутавра с параллельными гранями полок: колонны из двутавров N 25 и N 35, балки из двутавров N 60, N 55, N 35 и N 20. Перекрытия - монолитный железобетон по металлическим прогонам.

По настоящей технологической карте монтаж стального каркаса осуществляется с применением ручной дуговой сварки. Сварные швы выполняются электродуговой сваркой, электродами Э42А, Э50А, Э55А.

Технологическую карту следует использовать вместе с рабочими чертежами на стальной каркас здания.

При разработке технологической карты использованы следующие нормативно технические документы.

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции. |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 5264-80* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. |
| МДС 12-29.2006 | Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. |
| МДС 12-41.2008 | Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий. М, ОАО "ЦПП", 2008. |

## МДК 04.01 ПР

## Гр. 23МР

## 21.05.2020 (2 часа)

Тема уроков: Правила безопасности при монтаже металлических конструкций.

## Письменно ответить на следующие вопросы:

1. Поясните, как Вы понимаете, составление технологической карты на строительство, что включает в себя технологическая карта?

## Новый  материал.

Жизнь современного человека такова, что он вынужден соблюдать нормы и правила техники безопасности (ТБ) во всех её проявлениях. Производственная ТБ стоит на первом месте.

Техника безопасности при монтаже металлоконструкций (МК) – это одна из важнейших составляющих эффективной и грамотной работы. Все операции следует выполнять только в соответствии с технологическими картами на комплекс работ с МК, соблюдая при этом установленные правила и нормативы ТБ. Обеспечивать условия для выполнения этих требований обязана администрация предприятия, а за их соблюдением следит отдел охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). В производственном подразделении должен быть ответственный сотрудник, который проводит плановые, внеплановые, текущие и т.п. инструктажи с персоналом. Все сотрудники, прошедшие инструктаж, расписываются в специальном журнале.

### ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Допускаются к проведению монтажа МК только люди, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинскую комиссию, профессиональное обучение и успешно сдавшие экзамены: профессиональный и по ТБ. В дальнейшем сотрудники будут допускаться к выполнению только той работы, на которую есть допуск установленной формы.

Меры безопасности при монтаже опор.

Общие требования на строительном объекте устанавливаются «Правилами внутреннего трудового распорядка». Содержание их может быть разным, но в них обязательно указываются следующие пункты:

- о любой ситуации, которая может угрожать жизни или здоровью людей, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю;

- при получении травмы, следует оказать первую доврачебную помощь, доставить пострадавшего в «Медпункт» или вызвать «Скорую помощь». После этого следует поставить в известность о несчастном случае мастера участка;

- курение разрешается только в специально оборудованных для этих целей местах;

- запрещается находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Страховка монтажника-высотника

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТБ ДЛЯ МОНТАЖНИКА МК

В инструкции для монтажника МК должны быть следующие пункты:

- монтаж конструкций разрешается производить с использованием средств защиты (каска, спецодежда, очки, перчатки и т.п.);

- в работе допускается использовать только протестированный и исправный инструмент;

- при выполнении работ на высоте более 5 метров, монтажники должны использовать:

  - специальные лестницы, огражденные дугами из металла;

  - страховочные пояса;

- категорически воспрещается:

  - оставлять элементы конструкции на весу или на установочном месте без закрепления;

  - перемещаться по арматурным хомутам;

  - хранить материал на подмостках.

Монтаж балок.

## МДК 04.01 ПР

## Гр. 23МР

## 21.05.2020 (2 часа)

Тема уроков: Защита металла от коррозии.

## Письменно ответить на следующие вопросы:

1. Расскажите правила техники безопасности при монтаже металлоконструкций?

## Новый  материал.

Что такое коррозия металлов?

Коррозия – это процесс разрушения поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействия среды, их окружающей. По оценкам экспертов суммарный ущерб промышленно развитых стран от коррозии металлов достигает 4-5% национального дохода. Независимо от типа конструкции и условий ее эксплуатации наиболее простым и доступным способом борьбы с коррозией является применение защитных лакокрасочных покрытий (ЛКП).

ЛКП удобны в нанесении, обновляемы, создают декоративный фон. Защитное действие их обусловливается либо механической изоляцией поверхности, либо химическим и электрохимическим взаимодействием покрытия и поверхности. Основными недостатками большинства ЛКП являются их ограниченная паро-, газо– и водопроницаемость, а в ряде случаев и недостаточная термо– и морозостойкость.

Как защищают металлы от коррозии?

Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах:

повышение химического сопротивления конструкционных материалов;

- изоляция поверхности металла от агрессивной среды;

- понижение агрессивности производственной среды;

- снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита).

Эти методы можно разделить на 2 группы. Первые 2 метода обычно реализуются до начала производственной эксплуатации металлоизделия (выбор конструкционных материалов и их сочетаний еще на стадии проектирования и изготовления изделия, нанесение на него защитных покрытий). Последние 2 метода, напротив, могут быть осуществлены только в ходе эксплуатации металлоизделия (пропускание тока для достижения защитного потенциала, введение в технологическую среду специальных добавок-ингибиторов) и не связаны с какой-либо предварительной обработкой до начала использования.

Вторая группа методов позволяет при необходимости создавать новые режимы защиты, обеспечивающие наименьшую коррозию изделия. Например, на отдельных участках трубопровода в зависимости от агрессивности почвы можно менять плотность катодного тока. Или для разных сортов нефти, прокачиваемой через трубы, использовать разные ингибиторы.

Как применяются ингибиторы коррозии?

Для борьбы с коррозией металлов широко распространены ингибиторы коррозии, которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности металла адсорбционную пленку, тормозящую электродные процессы и изменяющую электрохимические параметры металлов.

Каковы способы защиты металлов от коррозии с применением лакокрасочных материалов?

В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей основы лакокрасочные покрытия могут выполнять функции барьера, пассиватора или протектора.

Барьерная защита – это механическая изоляция поверхности. Нарушение целостности покрытия даже на уровне появления микротрещин предопределяет проникновение агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии.

Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие), а также составы с ингибирующими пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии.

Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия порошковых металлов, создающих с защищаемым металлом донорские электронные пары. Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не подвергается.

Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии лакокрасочными материалами?

Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого лакокрасочного покрытия. Во-вторых, определяющую роль играет тщательность подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками.

В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.

Что такое высоконаполненные двухкомпонентные системы?

Это – антикоррозийные лакокрасочные материалы с уменьшенным содержанием растворителя (процентное содержание летучих органических веществ в них не превышает 35%). На рынке материалов для домашнего применения в основном предлагаются однокомпонентные материалы. Главное преимущество высоконаполненных систем по сравнению с обычными – значительно лучшая коррозионная стойкость при сопоставимой толщине слоя, меньший расход материала и возможность нанесения более толстым слоем, что обеспечивает получение необходимой антикоррозионной защиты всего за 1-2 раза.