## МДК 04.01 ПР

## Гр. 23МР

## 22.05.2020 (3 часа)

Тема уроков: Проверка отклонения  от строительных норм от строительных норм и правил при монтаже  железобетонных и металлических конструкций?

## Письменно ответить на следующие вопросы:

1. Защита от коррозии какие способы Вы знаете ?

## Новый  материал.

# Допускаемые отклонения при монтаже конструкций

Допускаемые отклонения при монтаже конструкций приведены в таблицах ниже.

Допускаемые отклонения при монтаже сборных железобетонных конструкций промышленных зданий и тепловых электростанций

| Наименование отклонений | Величина допускаемого отклонения, мм, для зданий |
| --- | --- |
|  | одноэтажных | многоэтажных |
| I. Фундаменты |
| Смещение относительно разбивочных осей: |
| осей фундаментных блоков нижнего ряда | ±20 | ±20 |
| то же, верхнего ряда | ±10 | ±10 |
| осей стаканов фундаментов | ±10 | ±10 |
| Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных: |
| опорной поверхности стакана | —20 | —20 |
| при непосредственном опирании вышележащей конструкции | ±10 | ±5 |
| Отклонения внутренних размеров (длина, ширина) стакана фундаментов | +20 | +15 |
| Отклонения отметок опорных поверхностей железобетонных или бетонных подушек на стеновых пилястрах | ±20 | ±20 |
| Смещение анкерных болтов в плане | ±10 | ±10 |
| Отклонение отметки верхнего торца анкерного болта от проектной | +20 | +20 |
| Отклонение длины нарезки анкерного болта | +30 | +30 |
| II. Колонны |
| Смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей | ±5 | ±5 |
| Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при высоте колонн Н, м: |
| до 4,5 | ±10 | ±10 |
| от 4,5 до 15 | ±15 | ±15 |
| свыше 15 | 0,001 Н, но не более 35 мм | – |
| Разница отметок верха колонн каждого яруса в пределах выверяемого участка | – | (12 + 2 n), где n — порядковый номер яруса |
| Отклонение отметок опорных площадок подкрановых балок или балок, или ферм одного перекрытия | ±10 | ±10 |
| Отклонения отметок прочих опорных площадок на колоннах, а также кронштейнов, столиков, консолей, привариваемых до установки колонн при высоте, м: |
| до 10 | ±15 | ±10 |
| свыше 10 | ±25 | ±15 |
| Отклонение отметок стальных кронштейнов, столиков, консолей, привариваемых после установки колонн на высоте, м: |
| до 10 | ±5 | ±5 |
| свыше 10 | ±8 | ±8 |
| III Стены и перегородки, плиты перекрытии |
| Смещение осей панелей стен и перегородок в нижнем сечении относительно разбивочных осей | ±5 | ±5 |
| Отклонения плоскостей панелей стен и перегородок от вертикали (в верхнем сечении) | ±5 | ±5 |
| Разница отметок опорных поверхностей панелей стен и перегородок в пределах выверяемого участка (блока) (поверху выравнивающего слоя раствора) | – | 10 |
| IV. Подкрановые балки и подкрановые пути |
| Смещение продольной оси подкрановой балки с разбивочной оси на опорной поверхности колонны | ±5 | – |
| Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок на двух соседних колоннах вдоль ряда и на двух колоннах в одном поперечном разрезе пролета | ±15 | – |
| Отклонение расстояния между осями подкрановых рельсов одного пролета | ±10 | – |
| Смещение оси подкранового рельса с оси подкрановой балки | 15 | – |
| Отклонение оси подкранового рельса от прямой | 15 на длине участка 40 м |
| Разность отметок головки подкрановых рельсов в одном разрезе пролета зданий: |
| на опорах | 15 | – |
| в пролете | 20 | – |
| Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах одного ряда | 0,001, но не более 10 (г — расстояние между колоннами) | – |
| Взаимное смещение торцов смежных подкрановых рельсов по высоте и в плане | 2 | – |
| V. Балки, фермы, ригели, прогоны, перекрытия |
| Смещение осей элементов относительно разбивочных осей на опорных конструкциях | ±5 | ±5 |
| Отклонения отметок опорных узлов ферм и ригелей | ±20 | ±20 |
| Отклонения расстояний между осями ферм, ригелей перекрытия по верхнему поясу | ±25 | ±25 |
| Отклонения расстояний между прогонами | ±7 | ±7 |

Примечания:

- При специальном технико-экономическом обосновании в проектах промышленных зданий разрешается устанавливать более жесткие допускаемые отклонения по сравнению с указанными.

- Допуски площадок опирания и допуски зазоров между элементами определяются проектом.

Допускаемые отклонения при монтаже сборных железобетонных конструкций жилых и общественных зданий

| Наименование отклонений | Величина допускаемых отклонений, мм |
| --- | --- |
| Смещение относительно разбивочных осей: |
| осей фундаментных блоков | ±10 |
| осей стаканов фундаментов | ±10 |
| Отклонение в отметках верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных | ±5 |
| Смещение осей колонны в нижнем сечении относительно разбивочных осей | ±5 |
| Отклонение осей колонны от вертикали в верхнем сечении при высоте колонн Н, м: |
| до 4,5 | ±5 |
| свыше 4,5 | 0,001 Н, но не более 35 мм |
| Разница отметок верха колонн или опорных площадок каждого яруса в пределах выверяемого участка (блока) | 12 + 2 n, где n — порядковый номер яруса |
| Смещение осей панелей стен и перегородок в нижнем сечении относительно разбивочных осей | ±4 |
| Отклонение плоскостей панелей стен и перегородок от вертикали (в верхнем сечении) | ±5 |
| Разница в отметках опорных поверхностей панелей стен и перегородок в пределах выверяемого участка (блока) | 10 |
| Смещение осей балок, ферм, ригелей и пригонов относительно разбивочных осей | ±5 |
| Разница в отметках верхней поверхности элементов перекрытий в пределах выверяемого участка | 20 |
| Разница в отметках нижней поверхности двух смежных элементов перекрытий | 4 |
| То же, верхних граней | 8 |

Примечание. Допуски площадок опирания и допуски зазоров между панелями определяются проектом.

## При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей конструкций (наличие трещин, сколов бетона, раковин, обнажения арматурных стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую конструкцию. Требования к качеству поверхности монолитных конструкций приведены в приложении X. Особые требования к качеству поверхности монолитных конструкций должны быть представлены в проектной документации. Требования к качеству поверхности конструкций допускается устанавливать для монолитных конструкций по ГОСТ 13015.

При контроле прочности бетона конструкций неразрушающими методами в проектном возрасте проводится сплошной неразрушающий контроль прочности бетона всех конструкций контролируемой партии. При этом, согласно ГОСТ 18105, число участков испытаний должно быть не менее:

- трех на каждую захватку для плоских конструкций (стена, перекрытие, фундаментная плита);

- одного на 4 м длины (или три на захватку) для каждой линейной горизонтальной конструкции (балка, ригели);

- шести на каждую конструкцию - для линейных вертикальных конструкций (колонна, пилон).