11.05.2020 г.

МДК 04.02.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Приёмка электровоза при смене бригад в пункте оборота».

Повторение пройденного материала:

Письменно ответить на следующие вопросы:

1. Движение вспомогательных локомотивов, хозяйственных поездов.

2. Оказание помощи поездам, остановившимся на перегоне.

3. Осаживание поездов на перегоне.

4. Регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях.

Новый материал:

1. По прибытии локомотивной бригады к месту приёмки локо-мотива, она обязана сверить серию и номер локомотива с номером, указанным в маршруте машиниста, после чего приступить к его приёмке, в соответствии с нормативными документами.

2. При приёмке локомотива, локомотивная бригада убеждается  в надёжном закреплении подвижного состава, включает аккумуля-торную батарею, если она была выключена ранее и производить ознакомление с записями в журнале формы ТУ-152.

3. При отсутствии записей в журнале ТУ-152 локомотива о неис-правностях, с которыми запрещается принимать локомотив, а также соответствии сроков до проведения очередного технического об-служивания и ремонта, согласно нормативным документам, начи-нает приёмку локомотива.

4. По записи в журнале ТУ-152 локомотива, убеждается в ис-правном действии АЛСН и устройств безопасности, приступает к проверке работоспособности локомотива, в соответствии с техно-логией, указанной в местных инструкциях.

5. При дальнейшей приёмке локомотива локомотивная бригада приводит локомотив в рабочее состояние и проверяет:

- наличие необходимого инструмента, оснащение инвентаря, на-личие сигнальных принадлежностей, противопожарных средств, согласно описи местных и нормативных актов;

- наличие и работоспособность блокирующих устройств, нали-чие заземлений металлических кожухов, электрических приборов, аппаратов и корпусов вспомогательных машин;

- наличие и исправность инструмента, тормозных башмаков, а также защитных средств;

- визуально, наличие и исправное состояние деталей машин и механизмов. Осматривают механическую часть локомотива, с ис-пользованием смотрового молотка, обращая внимание на состоя-ние колёсных пар локомотива;

- положение разобщительных кранов, приводить их в положе-ние, соответствующее рабочему состоянию;

- исправность регистрирующего устройства, при необходимости заправляет носители информации (модули памяти, скоростемерную ленту). В скоростемере так же проверяет качество записи всех пис-цов. В базу данных электронных носителей вносят данные, предус-мотренные в инструкции по эксплуатации данных приборов;

- исправное действие  и работу всех аппаратов и машин, обратив особое внимание на действие тормозов, песочниц и радиосвязи, при боров для подачи звукового сигнала;

- положение всех переключателей режимов;

- параметры работы агрегатов и машин;

- работу силовой установки, режима тяги. Производить удаление влаги и масла из влагосборников, продувку пневматических цепей локомотива.

При смене на станционных путях без отцепки локомотива от со-става, перечень работ, выполняемых локомотивной бригадой, ука-зывается в местных инструкциях в зависимости от времени отгон-ки поезда.

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Что должна сверить локомотивная бригада в маршруте маши-ниста?

2. С какими данными и записями в журнале ТУ-152 запрещается принимать локомотив?

3. Откуда локомотивная бригада обязана произвести удаление влаги?

4. На что локомотивная бригада обязана обратить особое вни-мание?

11.05.2020 г.

МДК 04.02.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Приёмка электровоза, приведение его в рабочее состояние».

Повторение изученного материала.

Письменно ответить на следующие вопросы:

1.Движение поездов с разграничением времени.

2.Движение поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи.

3. Движение восстановительных и пожарных поездов.

Новый материал.

При приёмке электровоза в депо, локомотивная бригада обязана выполнить продувку пневматической и тормозной магистрали в следующей последовательности:

-продуть влагосборники, маслоотделители;

-продуть отстойники главных резервуаров (первыми продувают-ся ближние к компрессору);

-напорную магистраль с обеих кабин локомотива и межсекцион-ного соединения;

-тормозную магистраль с обеих кабин и межсекционного соеди-нения;

-продуть краны машиниста усл. № 395 в обеих кабинах;

- продуть ЭПК-150 в обеих кабинах.

Если порядок продувки нарушить, то часть водомасляной эмуль-сии будет уносится из отстойников и попадать в кран машиниста в трубопроводы. Это наиболее вероятно на электровозах, у которых главные резервуары находятся на крыше.

Категорически запрещается выезд из депо с замороженными кра-ами продувки главных резервуаров, влагосборников, маслоотдели-телей.

Проверить проходимость воздуха через питательную, тормоз-ную магистрали и блокировочное устройство усл. № 367, для чего устанавливаюи ручку крана машиниста в 1-е положение и откры-вают концевой кран тормозной магистрали. Время снижения дав-ления в главных резервуарах с 6,0 до 5,0 не должно превышать 12 сек, при объёме ГР 1000 метров, или быть меньше его на 4-6 сек.

Увеличение времени падения давления в ГР указывает вероят-ность замерзания каналов блокировочного устройства усл. №367, тормозной и питательной магистрали. Уменьшение времени сви-детельствует о сокращении объёма главных резервуаров из-за час-тичного замерзания.

Машинист должен убедиться, что компрессор работает с требуе-мой производительностью. Этим контролируется не только исправ-ность компрессора, но и проходимость воздуха по перепускной и нагнетательной трубам, разобщительным кранам, изгибам питате-льного трубопровода и межсекционными рукавам.

Особое внимание при приёмке локомотива в зимнее время необ-ходимо обращать на исправную работу крана машиниста:

-чувствительность и плотность уравнительного поршня;

-темп служебного торможения;

-плотность уравнительного резервуара;

-время зарядки уравнительного резервуара и тормозной магист-рали.

Проверить чувствительность воздухораспределителя к торможе-нию и отпуску, убедиться в отпуске тормозов, происходящим при срабатывании реле давления усл. № 304.

Закрепление нового материала.

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1.В какой последовательности производится продувка пневма-тической магистрали электровоза?

2. В какой последовательности производится продувка тормозной магистрали электровоза?

3. Что категорически запрещается при выезде из депо при выявлении замороженного оборудования?

4. Произвести продувку через питательную, тормозную магистраль и блокировочное устройство усл. № 367.

5. На что необходимо обратить особое внимание при приёмке локомотива в зимнее время?