25.05.2020 г.

МДК 01.01.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Компановка оборудования электроподвижного состава».

Повторение пройденного материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Конструкция гидравлических гасителей колебаний.

2. Основные неисправности гидравлических гасителей колебаний.

3. Проверка гидравлических гасителей колебаний при выполнении ТО-2.

4. Метода устранения неисправностей ГГК.

Новый материал:

Электровоз магистральный переменного тока, предназначен для вождения поездов на железных дорогах колеи 1520 мм.

Кабина машиниста. Каждая секция электровоза имеет кабину уп- равления. Окна кабины, лобовое и 4 боковых, обеспечивают маши-нисту и помощнику машиниста, следящим за правым и левым бло-ками пультов, обзор путевых сигналов. Оборудование на электрово зе размещено на двух одинаковых секциях. На каждой секции обо-рудование установлено на крыше, в кузове и под кузовом. Крыша секции имеет семь герметично закрытых крышками проёмов, пред-назначенных для монтажа и демонтажа оборудования, установлен-ного в кузове. На крыше секции установлено высоковольтное обо-рудование цепи токоприёмника на напряжение 25кВ, антенны КВ и УКВ радиостанции. Кроме этого на крыше каждой секции располо-жены главные резервуары со змеевиками охлаждения. В кузове ос-новное оборудование устанавливается в высоковольтной камере (ВВК). Доступ в ВВК осуществляется через семь раздвижных сетча- тых штор. Часть оборудования установлена вдоль продольной оси электровоза (тяговый трансформатор, индуктивные шунты, блок пневматического оборудования), а часть – поперёк (блоки силовых аппаратов, выпрямительные установки, блоки вентиляторов, блок моторкомпрессора). Почти всё оборудование в кузове имеет блоч-ную компановку, что упрощает монтаж и сокращает монтажные коммуникации.

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Опишите оборудование кузова электровоза.

2. Оборудование кабины машиниста.

3. Оборудование на крыше электровоза.

4. Доступ в ВВК.

25.05.2020 г.

МДК 01.01.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Требования, предъявляемые к расположению и планировке помещений электровозов и электропоездов».

Повторение пройденного материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Опишите оборудование кузова электровоза.

2. Оборудование на крыше электровоза.

3. Доступ в ВВК.

Новый материал:

Разместить всё необходимое оборудование на электровозе в сра-внительно небольшом объёме, ограниченном габаритом довольно сложно. Кроме того оборудование должно быть расположено так, чтобы бригада, обслуживающая электровоз, имела сравнительно лёгкий доступ к наиболее важным машинам, аппаратам и механиз-мам, чтобы обеспечить безопасность и удобство обслуживания. Всё оборудование должно равномерно распределяться между колёсами локомотива. При компановке машин и аппаратов должен быть обе-спечен минимальный расход проводов, кабелей, воздуховодов, тру-бопроводов и опорных конструкций для установки оборудования. Одно из требований – обеспечение необходимых изоляционных рас стояний: воздушных промежутков от токоведущих частей оборудо-вания до заземлённых предметов. Располагая электрические аппа-раты и машины, стремиться защитить их от пыли, влаги и не допус-тить переброса электрической дуги на заземлённые части или аппа-раты. Расстановку оборудования производят с учётом обеспечения безопасности обслуживающего персонала, условий для хорошей видимости сигналов, пути, контактной подвески, снижения шума.

Кроме того учитывают удобство монтажа и демонтажа оборудо-вания во время постройки и ремонта локомотива. Оборудование в обеих кабинах электровоза расположено совершенно одинаково. В каждой секции электровозов монтируют одинаковый набор элек-трического и пневматического оборудования.

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Опишите требования к размещению оборудования в кузове электровоза.

2. Требования к размещению оборудования в кабине машиниста.

3. Расположение основного оборудования в кузове электровоза.

4. Расположение основного оборудования в кабине машиниста.

26.05.2020 г.

МДК 01.01.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Расположение оборудования на  электровозах и вагонах электропоездов».

Повторение пройденного материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Опишите требования к размещению оборудования в кузове электровоза.

2. Требования к размещению оборудования в кабине машиниста.

3. Опишите основное оборудование в кузове электровоза.

4. Основное оборудование в кабине машиниста.

Новый материал:

Размещение на локомотивах разнотипного оборудования, меха-низмов со сложными функциональными связями, является многова-риантной задачей, решение которой заканчивается созданием маши ны, отвечающей современному техническому уровню. При компа-новке оборудования необходимо обеспечить следующие условия: минимальную длину экипажной части, малогабаритность и компакт ность сборочных единиц. Удобство монтажа оборудования и досту-пность обслуживания. Простоту конструкций элементов рабочих связей, силового и вспомогательного оборудования: возможность использования широкой унификации элементов машин и пригод-ности конструкции к крупносерийному производству.

Нормированный расход дефицитных дорогостоящих материалов, высокую технологичность конструкции, оптимальные условия ра-боты обслуживающего персонала, внешнее очертание, отвечающее требованиям промышленной эстетики. На компановку локомотива, кроме перечисленного влияют его назначение, условия эксплуата-ции, габаритные ограничения, уровень технического и технологи-ческого совершенства производства, современные тенденции раз-вития отечественного и зарубежного локомотивостроения.

Отдельные условия компановки носят противоречивый характер. Поэтому компановку выполняют в два этапа.

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Примеры компановки электровозов переменного тока.

2. Противоречия, возникающие при проектировании и размещении оборудования электровоза.

3. Требования к конструкции электровоза для обслуживающего персонала.

26.05.2020 г.

МДК 01.01.

группа 29 ТЭ

Тема урока: «Системы вентиляции электроподвижного состава».

Повторение пройденного материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Примеры компановки электровозов переменного тока.

2. Противоречия, возникающие при проектировании и размеще- нии оборудования электровоза.

3. Требования к конструкции электровоза для обслуживающего персонала.

Новый материал:

Система вентиляции и охлаждения силового электрического обо-рудования электровоза является принудительной, воздушной и пре-дназначена для охлаждения тяговых электродвигателей, индуктив-ных шунтов, тяговых выпрямительных установок, сглаживающих реостатов, масляных радиаторов тягового трансформатора. В систе-му вентиляции электровоза входят центробежные вентиляторы, жа-люзи, фильтры форкамеры  воздуховоды. Центробежные вентилято ры состоят из клееного из стеклоткани корпуса в виде улитки и вен-тиляционного колеса с 20 наклонёнными лопатками. При вращении лопасти вентиляционного колеса забирают воздух из корпуса и нап равляют его в воздуховод, при этом внутри корпуса улитки создаёт-ся разряжение.В результате, под действием атмосферного давления,  через жалюзи и фильтры воздух поступает внутрь корпуса улитки, откуда нагнетается для дальнейшего охлаждения оборудования.

При работе мотор-вентиляторов МВ-1 и МВ-2 воздух поступает в форкамеры, где охлаждает индуктивные шунты. После воздух на-гнетается к тяговым двигателям, после охлаждения которых, выб-расывается под кузов.

Мотор-вентиляторы МВ-3 и МВ-4 охлаждают выпрямительные установки, часть воздуха идёт на охлаждение сглаживающего реак-тора, а другая часть охлаждает масляные радиаторы тягового транс-форматора, после чего воздух выбрасывается под кузов электровоза

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

1. Назначение системы вентиляции электровоза.

2. Опишите, что входит в систему вентиляции электровоза.

3. Оборудование, которое охлаждает МВ-1 и МВ-2.

4. Оборудование, которое охлаждает МВ-1 и МВ-2.