15.06.2020 г.  Химия

Тема: Пластмассы.

Задание:

- изучить материал урока;

- составить краткий конспект;

- выполнить задания письменно.

Изучение нового материала

Пластичные органические материалы, состоящие из полимеров, называются пластмассой или пластиками. Общей формулы пластмассы не существует, так как обычно это смеси различных полимеров или многоатомные вещества разных классов. Наиболее известный пластик – полиэтилен с формулой (C2H4)n.

Пластмассы — общее название полимерных материалов, способных изменять свою форму при нагревании и сохранять новую форму после охлаждения. Благодаря этому свойству пластмассы легко поддаются механической обработке и используются для производства изделий заданной формы.

Изначально пластмассы изготавливались на основе материалов, содержащих природные компоненты: коллагена, резины, нитроцеллюлозы. Позже пластмассы стали полностью синтезировать из химических соединений. Так появился полиэтилен, поливинилхлорид, бакелит и другие пластмассы, которые используются до сих пор.

## Получение и свойства

Пластмассы производят на основе искусственной смолы. Её получают в результате конденсации или полимеризации органических соединений.

При конденсации образуется пластмасса путём взаимодействия нескольких веществ с выделением побочных продуктов, например, аммиака или воды.

При полимеризации простые молекулы одного вещества (мономеры) соединяются в единую длинную цепь, образуя макромолекулу или полимер. Взаимодействия веществ не происходит, побочные вещества не образуются.

Именно искусственная смола придаёт пластмассам пластичность, текучесть, водостойкость. Помимо смол в материал для улучшения свойств добавляют:

- красители, придающие определённый цвет;

- наполнители, увеличивающие термостойкость, твёрдость, снижающие стоимость готового материала (опилки, графит, асбест и другие органические и неорганические вещества);

- пластификаторы делают материал более пластичным, облегчают процесс формовки.

Пластмассы имеют небольшую плотность, низкие тепловую и электрическую проводимости, небольшую прочность. При нагревании разлагаются. Пластик устойчив к воздействию воды, кислот, оснований, некоторых органических растворителей.

## Классификация

В промышленной химии различают три типа пластмасс:

- термопласты – при нагревании плавятся, при охлаждении возвращаются в исходное твёрдое состояние;

- реактопласты – при повторном нагревании необратимо отвердевают;

- эластомеры – при силовом воздействии проявляют эластичность и возвращаются в исходное положение после снятия воздействия.

Также существуют вспененные пластмассы, обладающие наименьшей плотностью.

Полиэтилен - (-СН2-СН2-)n — один из простейших полимеров. Его молекулярная масса зависит от способа получения и может составлять от 20 тыс. до 3 млн. Полиэтилен с низкой молекулярной массой и разветвленной структурой получают полимеризацией этилена при высоком давлении (120-150 МПа) в присутствии кислорода или органических пероксидов. Если процесс полимеризации проходит при низком давлении в присутствии металлоорганических катализаторов, получают полиэтилен с высокой молекулярной массой и строго линейной структурой.

Полиэтилен — прозрачный термопластичный материал, обладающий высокой химической стойкостью, плохо проводящий тепло и электричество. Его применяют для изготовления прозрачных пленок и бытовых предметов.

Полипропилен - (-СН2-СН(СН3)-)n получают полимеризацией пропилена под давлением в присутствии металлоорганических катализаторов. При этом образуется стереорегулярный полимер. Полипропилен по свойствам похож на полиэтилен, однако отличается от него более высокой температурой размягчения (160-170°С против 100-130 °С у полиэтилена). Полипропилен используют для изготовления электроизоляционных материалов, труб, деталей машин, химической аппаратуры, канатов.

Полистирол - (-СН2-СН(С6Н5)-)n — термопластичный полимер, имеющий линейную структуру и молекулярную массу от 50 до 300 тыс. По некоторым свойствам он похож на полиэтилен. Температура размягчения полистирола 85 - 230°С. Полистирол используют для изготовления деталей радиоаппаратуры, облицовочных плит, посуды, игрушек и других изделий. Широко применяются сополимеры стирола с акрилонитрилом и другими мономерами. Эти сополимеры имеют более ценные механические свойства, чем полистирол.

Поливинилхлорид (-СН2-СНС1-)n — термопластичный полимер с молекулярной массой от 300 до 400 тыс. Он отличается хорошей прочностью и высокой химической стойкостью, поэтому из него изготавливают детали химической аппаратуры, работающей в агрессивных средах. Поливинилхлорид — основной электроизоляционный материал и самый крупнотоннажный полимер.

Изделия из различных пластмасс

Фенолоформальдегидная смола — термореактивный полимер, который получают по реакции поликонденсации фенола с формальдегидом в присутствии кислот. Начало процесса поликонденсации можно представить следующим образом:

Образующаяся частица может через молекулу формальдегида присоединять другие молекулы фенола, образуя линейный полимер. При нагревании этого полимера возможно соединение различных линейных цепей с образованием пространственных структур типа:

Данный материал проявляет термореактивные свойства. Фенолоформальдегидные смолы используют как основу различных композиционных материалов, в состав которых входят также наполнители, отвердители и другие компоненты. Изделия из таких материалов отличаются прочностью и хорошими диэлектрическими свойствами.

В настоящее время пластмассы получили широчайшее распространение. Причиной такого распространения являются их низкая цена и легкость переработки, а также свойства, которые в некоторых случаях уникальны. Пластмассы применяют в электротехнике, авиастроении, ракетной и космической технике, машиностроении, производстве мебели, легкой и пищевой промышленности, в медицине и строительстве, – в общем, пластмассы используются практически во всех отраслях народного хозяйства.

Выполнить задания письменно:

1. Какие реакции лежат в основе получения пластмасс?

2. Как классифицируются полимеры по отношению к нагреванию?

3. Как можно улучшить свойства пластмасс?

4. Приведите примеры термопластичных и термореактивных пластмасс.

5. Выполните творческое задание: рассмотрев слайд и используя свои знания ответьте на вопрос: «Какие экологические проблемы возникают при использовании пластмасс?»

18.06.2020 г.  Химия

Тема: Волокна.

Задание:

- изучить материал урока;

- составить краткий конспект;

- ответьте на вопросы  письменно.

Изучение нового материала

Волокна – природные или искусственные высокомолекулярные вещества, отличающиеся от других полимеров более высокой степенью упорядоченности молекул и, как следствие, особыми физическими свойствами, позволяющими использовать их для получения нитей.

Искусственные волокна – продукты химической переработки высокомолекулярных природных веществ (целлюлозы, природного каучука, белков).

Синтетические волокна – вырабатываемые из синтетических полимеров (полиамидного, полиэфирного, полиакрилонитрильного и поливинилхлоридного волокон).

### Некоторые важнейшие волокна

| Волокно. Химическая формула | Исходное вещество |
| --- | --- |
| Хлопковое (C6H10O5)n | Хлопок |
| Вискозное волокно (C6H10O5)n | Древесина Целлюлоза |
| Ацетатное триацетатное | (C6H10O5)n – хлопковая или древесная целлюлоза и ангидрид уксусной кислоты |
| Нитрон (полиакрилонитрильное волокно) [-CH2-CH-]n │ CN | Акрилонитрил CH2=CH │ CN |
| Лавсан, полиэтилентерефталат (полиэфирное волокно) | Этиленгликоль HO-CH2CH2-OH и двухосновной кислоты - терефталевой (1,4-бензолдикарбоновой) HOOC-C6H4-COOH |
| Капрон (полиамидное волокно) [-NH-(CH2)5-CO-]n | Капролактам |

ЛАВСАН

Лавсан (полиэтилентерефталат) - представитель полиэфиров:

Получают реакцией поликонденсации терефталевой кислоты и этиленгликоля:

HOOC-C6H4-COOH + HO-CH2CH2-OH + HOOC-C6H4-COOH + … →

→ HOOC-C6H4-CO – O-CH2CH2-O – OC-C6H4-CO – … + nH2O

полимер-смола

В общем виде:

n HOOC-C6H4-COOH + n HO-CH2CH2-OH →

→  HO-(-CO-C6H4-CO-O-CH2CH2-O-)n-H + (n-1) H2O

Полимер пропускают через фильеры – макромолекулы вытягиваются, усиливается их ориентация:

Формование прочных волокон на основе лавсана осуществляется из расплава с последующей вытяжкой нитей при 80-120 °С.

Лавсан является линейным жесткоцепным полимером. Наличие регулярно расположенных в цепи макромолекулы полярных сложноэфирных групп -О-СО- приводит к усилению межмолекулярных взаимодействий, придавая полимеру жесткость и высокую механическую прочность. К его достоинствам относятся также устойчивость к действию повышенных температур, света и окислителей.

Достоинства:

- Прочность, износостойкость

- Свето- и термостойкость

- Хороший диэлектрик

- Устойчив к действию растворов кислот и щелочей средней концентрации

- Высокая термостойкость (-70˚ до + 170˚)

Недостатки:

Негигроскопичен (для производства одежды используют в смеси с другими волокнами)

Применяется лавсан в производстве:

-  волокон и нитей для изготовления трикотажа и тканей различных типов (тафта, жоржет, креп, пике, твид, атлас, кружево, тюль, плащевые и зонтичные полотна и т.п.);

- пленок, бутылей, упаковочного материала, контейнеров и др.;

- транспортёрных лент, приводных ремней, канатов, парусов, рыболовных сетей и тралов, бензо- и нефтестойких шлангов, электроизоляционных и фильтровальных материалов, щёток, застёжек "молния", струн ракеток и т.п.;

- хирургических нитей и материалов для имплантации в сердечно-сосудистой системе (эндопротезы клапанов сердца и кровеносных сосудов), эндопротезирования связок и сухожилий.

КАПРОН

Капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n – представитель полиамидов.

В промышленности его получают путем полимеризации производного

ε-аминокапроновой кислоты – капролактама.

H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH →

ε-аминокапроновая кислота

→ H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO- … + nH2O

Процесс ведется в присутствии воды, играющей роль активатора, при температуре 240-270° С и давлении 15-20 кгс/см2 в атмосфере азота.

Достоинства:

- Благодаря сильному межмолекулярному взаимодействию, обусловленному водородными связями между группами –CO-NH-, полиамиды представляют собой труднорастворимые высокоплавкие полимеры с температурой плавления 180-250°С.

- Устойчивость к истиранию и деформации

- Не впитывает влагу, поэтому не теряет прочности во влажном состоянии

- Термоплатичен

Недостатки:

1.  Малоустойчив к действию кислот

2.  Малая теплостойкость тканей (нельзя гладить горячим утюгом)

Применение:

- Полиамиды применяются прежде всего для получения синтетического волокна. Вследствие нерастворимости в обычных растворителях прядение ведется сухим методом из расплава с последующей вытяжкой. Хотя полиамидные волокна прочнее натурального шелка, трикотаж и ткани, изготовленные из них, значительно уступают по гигиеническим свойствам из-за недостаточной гигроскопичности полимера.

- Изготовление одежды, искусственного меха, ковровых изделий, обивок.

- Полиамиды используются для производства технических тканей, канатов, рыболовных сетей.

- Шины с каркасом из полиамидного корда более долговечны.

- Полиамиды перерабатываются в очень прочные конструкционные изделия методами литья под давлением, прессования, штамповки и выдувания.

Ответьте на вопросы  письменно:

- Как называются волокна, получаемые из синтетических полимеров?

- Как называются волокна, получаемые из природных материалов?

- Назовите полиэфирное волокно, обладающее большой прочностью?

- Назовите полиамидное волокно, не впитывающее влагу.

- Какое волокно готовят из природного полимера - целлюлозы?

- Способны ли синтетические волокна поглощать влагу?

7.   Какое природное волокно самое прочное?

19.06.2020 г.  Химия

Дифференцированный зачет

Задание: студенты, чьи фамилии в журнале записаны под номером:

1- 6    выполняют 1 вариант,

7-12   выполняют 2 вариант,

13-18  выполняют 3 вариант,

19-24  выполняют 4 вариант.

Инструкция по выполнению работы.

Тест состоит из частей А, В, С.

Часть А включает 11 заданий, часть В – 3 задания, часть С – 2 задания.

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте     только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задание в том порядке, в котором они даны.

Задания части А оцениваются по 1 баллу, части В – по 2 балла, части С – по 3 балла. Общее количество баллов, которое может набрать студент – 24 балла.

Оценка «3» ставится, если студент набрал не менее 12 баллов, «4» - не менее 16 баллов, «5» - не менее 20 баллов. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Вариант 1

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

1. Химический элемент имеет следующую схему строения атома

+18 2)8)8). Какое положение он занимает в ПСХЭ?

а) II период, VII группа;   б) III период, VIII группа;    в) IV период, I группа.

2. Формула высшего оксида химического элемента R2O5. К какой группе главной подгруппы ПСХЭ он принадлежит?

а) первая;   б) пятая;   в) четвертая.

3. Какое из веществ имеет ионную связь?

а) LiCl;   б) HBr;   в) O2;   г) CO.

4. Укажите тип химической реакции  Zn + O2 → ZnO:

а) разложения;  б) соединения;  в) обмена;  г) замещения.

5. Символ элемента, образующего простое вещество — металл:

а) О;   б) Н;   в) Na;   г) F.

6. В начале каждого периода стоят атомы:

а) металлов;   б) неметаллов.

7. Вещества, сходные по своему строению и свойствам, но отличающиеся друг от друга по составу на одну или несколько групп -СН2-, называются

а) гомологами;   б) изомерами;   в) радикалами;   г) молекулами.

8. К классу алканов относится углеводород состава:

а) С7Н12;   б) С7Н16;   в) С7Н6;   г) С7Н8.

9. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре

а) 2-метилпентан;   б) 2,2-диметилпентан;   в) 2,4-диметилпентан;

г) 2,4-диметилпентен.

10. Качественной реакцией на фенол является его взаимодействие с:

а) гидроксидом меди (II);   б) аммиачным раствором оксида серебра (I);

в) хлоридом железа (III);    г) водородом.

11. Общая формула непредельных углеводородов:

а) СnH2n;   б) СnH2n+2;   в) СnH2n–2;    г) СnHn.

Часть В

В задании В1 выберите верные утверждения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке.

а) при кипячении белок теряет свои ферментативные, защитные и другие функции;

б) натрий является щелочным металлом;

в) элемент органической химии – водород;

г) углекислый газ используют для изготовления шипучих напитков и для получения соды;

д) раствор фенола называют карболовой кислотой или карболкой.

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в следующем виде: А-4, Б-1 и т.д.

1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения:

Название вещества:             Формула соединения:

А) Серная кислота                            1) H2SO4

Б) Гидроксид бария                          2) BaSO3

В) Сульфат бария                             3) BaO

Г) Оксид бария                                 4) BaSO4

5) Ва(OH)2

6) H2 SO3.

2. Установите соответствие между названием органического соединения и классом

веществ, к которому оно относится:

Название соединения:          Класс веществ:

А) бутен-1                              1) ацетиленовые у/в

Б) бутанол-2                           2) непредельные у/в

В) бутин                                  3) спирты

Г) бутаналь                             4) альдегиды

5) алкены

6) кетоны.

Часть С

1. Решите задачу: Найти массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280 г. воды и 40 г глюкозы.

2. При помощи качественной реакции докажите наличие крахмала в хлебе.

Вариант 2

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

1. Химический элемент имеет распределение электронов по электронным слоям в атоме 2-8-7. Какое положение он занимает в ПСХЭ?

а) II период, VI группа;   б) III период, VII группа;   в) IV период, I группа.

2. Формула высшего оксида химического элемента RO3. К какой группе главной подгруппы ПСХЭ он принадлежит?

а) вторая;   б) пятая;   в) шестая.

3. Какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярную связь?

а) H2;   б) Cl2O;   в) PCl3;   г) MgO.

4. Укажите тип химической реакции Al(OH)3→Al2O3 + H2O:

а) разложения;   б) соединения;   в) обмена;   г) замещения.

5. Символ элемента, образующего простое вещество — металл:

а) Аg;   б) С;   в) N;   г) F.

6. Единственным жидким металлом является:

а) алюминий;   б) цинк;   в) магний;   г) ртуть.

7. Вещества, имеющие одну и ту же эмпирическую формулу (обладающие одинаковым количественным и качественным составом), но разное строение, а потому и разные свойства, называются

а) гомологами;   б) изомерами;   в) радикалами;   г) молекулами.

8. К классу предельных углеводородов относится:

а) С7Н12;    б) С7Н16;    в) С 7Н6;    г) С7 Н8.

9. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре

а) 2,2-метилпентан;   б) 3,3-диметилпентен-1;   в) 3,3-диметилпентан-1;

г) 3,3-диметилпентанол-1.

10. Качественной реакцией на белок является его взаимодействие с:

а) гидроксидом меди (II);   б) аммиачным раствором оксида серебра(I);

в) концентрированной азотной кислотой;   г) водородом.

11. Непредельные углеводороды – это вещества с общей формулой:

а) СnH2n;   б) СnH2n+2;   в) СnH2n–2;   г) СnH2n–4.

Часть В

В задании В1 выберите верные утверждения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке.

а) угарный газ очень ядовит, т.к., попадая при дыхании в кровь, быстро соединяется с гемоглобином, лишая тем самым гемоглобин возможности переносить кислород;

б) сливочное масло содержит белок;

в) раствор – это гомогенная система;

г) вещество или элемент, который отдает электроны, является окислителем;

д) индикатор, показывающий наличие ионов Н в растворе – лакмус.

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в следующем виде: А-4, Б-1 и т.д.

1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения:

Название вещества:            Формула соединения:

А) Оксид меди (II)                            1) Cu2O

Б) Нитрат меди (II)                           2) HNO3

В) Азотная кислота                          3) Cu(OH)2

Г) Гидроксид меди (II)                    4) Cu(NO3)2

5) H3PO4

6) CuO.

2. Установите соответствие  между названием  вещества  и классом органических  соединений, к которому оно относится:

Название соединения:          Класс веществ:

А) этаналь                               1) ацетиленовые у/в

Б) метанол                               2) алкадиены

В) этин                                     3) спирты

Г) бензол                                  4) альдегиды

5) ароматические у/в

6) кетоны.

Часть С

1. Решите задачу: Какое количество вещества оксида меди (II) содержится в 120 г его массы?

2. При помощи качественной реакции докажите наличие белка в молоке.

Вариант 3

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

1. Химический элемент имеет распределение электронов по электронным слоям в атоме 2-8-6. Какое положение он занимает в ПСХЭ?

а) IV период, II группа;   б) II период, VII группа;   в) III период, VI группа.

2. Формула водородного соединения химического элемента RH4. К какой группе главной подгруппы ПСХЭ он принадлежит?

а) четвертая;   б) третья;   в) вторая.

3. Какое из указанных веществ имеет ковалентную неполярную связь?

а) H2O;   б) S8;   в) CaH2;   г) C2H6.

4. Укажите тип химической реакции Fe + Cu Cl2 → Cu + FeCl2:

а) разложения;  б) соединения;   в) обмена;   г) замещения.

5. Символ элемента, образующего простое вещество — неметалл:

а) Mg;   б) Сu;   в) Na;   г) F.

6. В конце каждого периода стоят формулы:

а) металлов;   б) неметаллов.

7. Вещества, имеющие одну и ту же эмпирическую формулу (обладающие одинаковым количественным и качественным составом), но разное строение, а потому и разные свойства, называются

а) гомологами;   б) изомерами;   в) радикалами;   г) молекулами.

8. К классу спиртов относится:

а) С7Н12;    б) С7Н16;    в) С7Н6;    г) С3Н7ОН.

9. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре

CH3 –CH2 – CH – CH2 – CH3

׀

ОН

а) 2,2-метилпентан;   б) пентанол-3;   в) 3-гидроксопентан;   г) пентанол-1.

10. Характерной реакцией для альдегидов является взаимодействие с:

а) хлоридом железа (III);   б) аммиачным раствором оксида серебра (I);

в) хлорной известью;   г) раствором карбоната натрия.

11. Ацетиленовые углеводороды – это вещества с общей формулой:

а) СnH2n;   б) СnH2n+2;   в) СnH2n–2;   г) СnH2n–4.

Часть В

В задании В1 выберите верные утверждения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке.

а) белки имеют первичную, вторичную и третичную структуру;

б) масса вещества выражается в г/моль;

в) гидролиз – это взаимодействие веществ с солями;

г) глицерин используется в качестве компонента косметических средств для ухода за кожей лица и рук;

д) процесс распада вещества на ионы называют электролитической диссоциацией.

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в следующем виде: А-4, Б-1 и т.д.

1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения:

| Название вещества: А) Оксид магния Б) Соляная кислота В) Гидроксид магния Г) Хлорид магния | Формула соединения: 1) MnCl2 2) Mg(OH)2 3) HF 4) HCl 5) MgCl2 6) MgO. |
| --- | --- |

2. Установите соответствие  между названием  органического  соединения и  классом, к которому оно принадлежит.

Название соединения:              Класс веществ:

А) бутан                                    1) непредельные у/в

Б) пропен                                  2) предельные у/в

В) этаналь                                 3) спирты

Г) бензол                                   4) альдегиды

5) ароматические у/в

6) кетоны.

Часть С

1. Решите задачу: Сколько атомов содержится в 5 моль фосфора?

2. При помощи качественной реакции докажите, что выданное вам вещество фенол.

Вариант 4

Часть А

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только 1 верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.

1. Химический элемент имеет распределение электронов по электронным слоям в атоме 2-8-3. Какое положение он занимает в ПСХЭ?

а) IV период, II группа;   б) III период, III группа;   в) II период, V группа.

2. Формула высшего оксида химического элемента RO. К какой группе главной подгруппы ПСХЭ он принадлежит?

а) пятая;   б) вторая;   в) третья.

3. Какое из указанных веществ имеет металлическую связь:

а) Zn;   б) S;   в) C;   г) KH.

4. Укажите тип химической реакции Ba(OH)2 + HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O:

а) разложения;   б) соединения;   в) обмена;   г) замещения.

5. Символ элемента, образующего простое вещество — неметалл:

а) Нg;   б) С;   в) Na;   г) Fе.

6. Самым пластичным металлом является:

а) Аl;   б) Cu;   в) Au;   г) Pb.

7. Вещества, сходные по своему строению и свойствам, но отличающиеся друг от друга по составу на одну или несколько групп -СН2-, называются

а) гомологами;   б) изомерами;   в) радикалами;   г) молекулами.

8. К классу карбоновых кислот относится:

а) С7Н12;    б) С17Н35СООН;    в) С7Н6;    г) С3Н7ОН.

9. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре

а) 2-метилпропан;   б) пропанол-3;   в) пропановая кислота;   г) пропанол-1.

10. Глицерин в водном растворе можно обнаружить с помощью:

а) хлорной извести;   б) гидроксида меди (II);   в) хлорида железа (III);

г) гидроксида натрия.

11. Предельные одноатомные спирты – это вещества с общей формулой:

а) СnH2n;   б) СnH2n+1ОН   в) СnH2n–2;   г) СnH2n–4.

Часть В

В задании В1 выберите верные утверждения. Запишите выбранные буквы в алфавитном порядке.

а) без белка можно прожить;

б) первый представитель гомологического ряда алканов – метан;

в) основания – это электролиты, которые диссоциируют на катионы металла и анионы гидроксогрупп;

г) сено, которое ест корова, содержит растительный белок;

д) индикатор, который показывающий наличие ОН-ионов – лакмус.

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в следующем виде: А-4, Б-1 и т.д.

1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения:

Название вещества:                 Формула соединения:

| А) Оксид алюминия Б) Серная кислота В) Гидроксид алюминия Г) Сульфат алюминия | 1) Al(OH)3 2) Al2(SO4)3 3) AlCl3 4) Al2O3 5) H2SO4 6) H2SO3. |
| --- | --- |

2. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических соединений, к которому оно принадлежит:

Название соединения:              Класс веществ:

А) метаналь                                1) ацетиленовые у/в

Б) пропин                                    2) предельные у/в

В) этановая кислота                   3) карбоновые кислоты

Г) бензол                                     4) альдегиды

5) ароматические у/в

6) кетоны.

Часть С

1. Решите задачу: Определите молекулярную формулу непредельного углеводорода (алкена), молекулярная масса которого 126.

2. При помощи качественной реакции докажите, что выданное вам      вещество – глицерин.