22.06.2020 г.

Слесарная практика

Учебные группы 17 МЛ и 18 МЛ

Тема занятия: «Разметка плоскостная».

Ответственным подготовительным этапом, который применяется при обработке металла в слесарном деле, на предприятиях машино- и станкостроения, является разметка поверхностей.

Плоскостная разметка — это слесарная операция, состоящая в пос-троении на ровных поверхностях заготовок внутренних и контурных линий изготавливаемых деталей.

Качество ее выполнения оказывает влияние на:

свойства готовых изделий;

расход металла;

образование брака и отходов;

последующие операции металлообработки.

Особенности плоскостной разметки.

Назначение любого типа разметки – это верно, грамотно и без по-грешностей перенести на заготовку размеры, требуемые при изгото-влении детали. Допускается погрешность при ее выполнении 0,2мм–0,5 мм.

Важная особенность плоскостной разметки – трудоемкость. Поэто-му эту операцию целесообразно применять в мелкосерийном и инди-видуальном производстве. В массовых производствах размеры пере-носятся трафаретами, шаблонами, кондукторами.

Инструменты для плоскостной разметки

Работы следует выполнять на ровной и удобной поверхности. С эт-ой целью используют разметочные столы:

деревянные;

металлические.

Основные требования к качеству и конструкции столов:

Прочность и устойчивость.
Для обеспечения прочности ножки стола соединяются

горизонтальными брусьями. Масштабные разметочные плиты рекомендуется устанавливать на домкратах.

Достаточная площадь рабочей поверхности.
Стандартные столы имеют размеры: длина 2000–3000 мм; ширина 4000–5000 мм; высота 700–1000 мм. Площадь поверхности стола должна соответствовать размерам листов, лент, полос материала.

Удобство.
Столы оборудуются различными приспособлениями:

грузами для фиксации листов легкого материала;

призмами для установки труб;

струбцинами для закрепления металлических листов;

прямоугольными и клиновидными прокладками для установки профилей и других деталей.

Рабочее место должно быть обеспечено всеми необходимыми для плоскостной разметки инструментами. В таблице приведен перечень необходимых инструментов и некоторые рекомендации по работе с ними.

| Инструмент | Функция | Требования к конструкции | Рекомендации по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| Чертилка | вычерчивание линий разметки на заготовках | · тонкий стержень из стали; · один конец затачивается под 45 градусов, второй – согнут в кольцо; · острый конец закаливают | · для получения тонких рисок острие должно быть твердое и острое; · чертилку при работе отклоняют от линейки в направлении ее перемещения, она должна постоянно острием прижиматься к линейке |
| Очертка | нанесение контуров, параллельных кромкам листа | · материал: медь или сталь; · наличие в рабочей части графитового карандаша | перед нанесением разметочных рисок проверяется ровность и точность кромок, вдоль которых будет перемещаться инструмент |
| Рейсмус | · проверка расположения заготовок; · проведение параллельных рисок | · стойка с зафиксированной на нужной высоте чертилкой; · высота фиксации отмеряется угольником |  |
| Кернер | · построение центров окружностей или отверстий; · нанесение лунок на разметочные линии | · материал — твердая сталь; · размеры: диаметр 8-13 мм, длина 90-150 мм; · конец затачивается под 60 градусов; · бывают ручные и автоматические (выставляют отметки одинакового размера) | для работы автоматического кернера удар молотком не требуется |
| Слесарный молоток | ударный инструмент для накернивания | применяют молотки весом 50 — 200 г | работа выполняется легкими движениями, сообщаемыми изгибом кисти «от плеча» |
| Угольники | · построение и контроль углов; · восстановление перпендикуляров | предпочтительный материал — металл | · целесообразно иметь угольники с углами 30, 45, 60 градусов; · угольник с полкой используется для проверки корректности размещения деталей на плите |
| Транспортир с угломером | разметка углов и проверка сопряжения рисок | предпочтительный материал — металл | зафиксировать положение можно шарнирным винтом |
| Циркуль | · построение окружностей, дуг; · перенос размеров с линейки на заготовки | ножки циркуля рекомендуется закалить | острие циркуля устанавливается строго в накерненную лунку |
| Разметочная плита | · служит рабочей поверхностью; · используется для хранения оборудования | · располагается горизонтально; · должна быть чистой и сухой | размещается на тумбах, подставках с ящиками, столах |
| Шаблоны, трафареты | упрощение и ускорение разметки однотипных деталей | долговечны стальные шаблоны | обеспечить плотное прилегание шаблона к заготовке |
| Тиски | инструмент для закрепления мелких деталей | обеспечение плавности усилий при затяжке | при тонких работах рекомендуется мелкий шаг, при грубом зажиме – широкий |

Приемы плоскостной разметки

Обязательное условие правильного нанесения разметки на плоские поверхности – качественная их подготовка. Порядок подготовки:

С помощью стальных щеток удалить с поверхности заготовки за-грязнения, окалину, следы коррозии.

Проверить заготовочный материал на наличие дефектов: раковин, трещин, вздутий.

При выявлении дефектов следует их измерить и предпринять меры по их удалению.

Если удалить дефекты не возможно, то следует составить план разметки так, чтобы они были удалены с поверхности в ходе обработки.

Перед выполнением плоскостной разметки, рекомендуется:

*Проанализировать чертеж детали, ее назначение, характеристики и размеры.

*Разработать план разметки.

*По справочникам определить припуски на обработку.

*Окрасить поверхность.

*Целью окрашивания является обеспечение отчетливости наносимых рисок. При окрашивании небольшой детали, ее держат под наклоном в левой руке. Малярной кистью тонко, перекрестными движениями, наносят краску. Большие заготовки окрашиваются с помощью валика или пульверизатора.

*Рекомендации по окрашиванию приведены в таблице.

| Тип поверхности | Окрашивающие средства |
| --- | --- |
| любые типы поверхностей, кроме горячекатаной стали и цветных металлов | быстросохнущие водоэмульсионные краски, спиртовые лаки |
| заготовки из чугуна или стали | медный купорос: · в кусках; · раствор (3 чайные ложки на 200 г воды) |
| необработанные заготовки черного цвета | раствор мела в воде (консистенция густого молока) с добавкой сиккатива или льняного масла |

Применяемая техника нанесения плоскостной разметки зависит от ее назначения, материала, на который наносятся линии, формы размечаемых деталей.

Разметочные работы могут выполняться:

*по чертежу – все элементы детали переносятся с чертежа на материал;

*по шаблону – контуры детали очерчиваются на материале по контурам заранее изготовленного лекала, шаблона или трафарета;

по образцу – применяется, когда отсутствует чертеж и шаблон, размеры снимаются с образца заменяемой детали;

*по месту – осуществляется при сборке или подгонке по размеру сборочных единиц габаритных деталей.

Если при работе используется чертеж, то порядок выполнения разметки следующий:

*Тщательно изучить чертеж, выяснить материал детали и процесс ее изготовления.

*Установить методы и порядок нанесения на материал линий и кернов.

Размеры, приведенные на чертеже, следует откладывать с помо-щью специальных инструментов для разметки и измерительных при-боров. Не рекомендуется с чертежа переносить размеры циркулем, да-же если чертеж выполнен в масштабе 1:1. Это обусловлено тем, что размеры бумаги, на которую нанесен чертеж, при высыхании могут измениться.

Установить базу, от которой будет вестись разметка. В качестве ба-зы могут быть:

*кромки размечаемого материала;

*ранее нанесенные линии, например, осевые, центровые.

Порядок вычерчивания линий:

*в горизонтальном направлении;

*в вертикальном направлении;

дуги, скругления, окружности;

*наклонные линии.

*накернить линии.

Проверить наличие всех линий с чертежа на размечаемой поверхности.

Приемы качественного нанесения разметки:

Отметки на заготовках из стали наносятся чертилкой. На листах из сплавов на основе алюминия все внутренние линии, для избежания по вреждения покрытия, прочерчиваются карандашом, линии контура — чертилкой. Для чистоты линия проводится один раз. Если риска про-ведена плохо, то это место следует закрасить, дать высохнуть и про-чертить линию снова.

При работе с кернером, левой рукой его устанавливают заострен-ным концом точно в необходимое место, наклонив от себя и прижав к намечаемому месту. После кернер следует быстрым движением при-вести в вертикальную позицию и слегка ударить слесарным молот-ком.
     Нанося кернение, следует учитывать нюансы:

*центры кернеров должны располагаться четко на линиях, так чтобы после операций обработки на заготовках осталась половина лунки;

*обязательно следует накернивать места пересечения рисок и скруг-лений;

*на коротких рисках лунки делают через каждые 5-10 мм, а на длин-ных – 20-100 мм;

*окружность накернивают в месте пересечения осей;

*на обработанной поверхности лунки проставляются на концах рисок;

*на чистообработанных поверхностях линии не накернивают, они про длеваются до боковых граней, где и ставятся лунки.

Перпендикулярные линии наносятся при помощи угольника. Заго-товку располагают в углу плиты рабочего стола, фиксируют грузом. Чтобы разметить первую линию, полку угольника надо приложить к боковой поверхности плиты. Затем угольник перемещают к перпенди-дикулярной поверхности и вычерчивают вторую линию.

Нанося разметку по шаблону необходимо использовать правильно заточенную чертилку. Ее следует установить так, чтобы образующая конуса плавно перемещалась по контурным линиям шаблона. На точ-ность работ оказывают влияние условия прилегания шаблона к повер-хности.

При разметке по образцу все размеры переносятся с отработанной детали на заготовку. Перед началом работы она проверяется на доста-точность припусков, отверстия в заготовке закрываются центровыми пробками. Далее последовательность действий такая:

*установить заготовку на плите рядом с деталью, при этом необходи-мо учитывать равномерность распределения на заготовке припусков;

*постепенно перенести все размеры с детали на заготовку;

*синхронно меняя положения заготовки и детали, рейсмусом перено-сить все размеры;

*контролировать с помощью угольника по линиям, нанесенным в пре-дыдущем положении, соответствие установки детали и заготовки;

*закончить разметку следует накерниванием рисок.

Брак при разметке

Дефекты при нанесении плоскостной разметки оказывают негатив-ное влияние на дальнейшие операции обработки заготовки и качество получаемых деталей. Если ошибки выявлены на ранних стадиях, то их можно устранить. В противном случае вся заготовка отбраковывается и является отходом производства.

Часто встречающиеся виды брака и причины их возникновения приведены в таблице.

| Брак | Причина возникновения |
| --- | --- |
| Ошибки в перенесении размеров | · неправильное чтение чертежа или искажение на нем размеров; · несоблюдение последовательности операций; · неправильное использование инструментов; · невнимательность разметчика |
| Погрешность установки размеров при использовании масштабной линейки | небрежность или отсутствие навыков у разметчика |
| Неправильное откладывание размеров на заготовке | · неверное определение баз; · неточность измерительного инструмента |
| Перекосы | · небрежное фиксирование заготовок, приводящее к их смещению; · износ разметочной плиты |
| Неточная установка приспособлений на поверхности заготовки | · невнимательность разметчика; · низкое качество подготовки поверхности |

Таким образом, плоскостная разметка – важная стадия производст-ва металлических изделий. От ее точности зависит качество получае-мой продукции.

Доводка и притирка в слесарном делеПространственная разметкаРазметка изделий из металлаСлесарная рубка металлаЧертилка слесарная по металлуСтолярный угольник Свенсона: назначение и приемы использования