15.06.2020 г.

МДК 01.02

Группа 29 ТЭ

Тема урока: «Управление электровозом в пути следования.»

Повторение пройденного материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

- Зарядное давление в тормозной магистрали.

- Максимальное давление в тормозных цилиндрах электровоза.

- Положения крана машиниста №395.

Новый материал:

Действия машиниста при понижении напряжения в контактной сети.

Понижение напряжения в контактной сети для оборудования электровоза само по себе не опасно. Оно приводит лишь к уменьшению частоты вращения мотор-вентиляторов и мотор-компрессоров, а, значит, снижает их производительность. Опасно его повышение, приводящее к броску тока как, в цели двигателей вспомогательных машин, так и в цепи тяговых двигателей.

Если же бросок тока в цепи двигателей вспомогательных машин ограничивается демпферными резисторами, то для ограничения броска тока в цепи тяговых двигателей машинист сам должен ввести в их цепь часть пускового резистора переводом главной рукоятки контроллера на реостатные позиции. Если же напряжение не восстанавливается, мотор-вентиляторы необходимо переключить на низкую скорость, а тяговые двигатели перевести на низшее соединение. В противном случае тяговые двигатели перегреются, так как их ток возрастёт, а частота вращения двигателей мотор-вентиляторов снизиться.

ДЕЙСТВИЯ МАШИНИСТА ПРИ СНЯТИИ НАПРЯЖЕНИЯ

В КОНТАКТНОЙ СЕТИ.

О каждом повреждении контактной сети и токоприёмника локомотивная бригада должна передать первоначальное сообщение ДСП ближайшей станции, а далее по схеме: ДСП -» ДНЦЛ (поездной локомотивный диспетчер) -» ЭЧЦ (энергодиспетчер отделения дороги) -» руководству отдела энергоснабжения, энергоучастка (ЭЧ) и службы энергоснабжения. ДНЦЛ - старшему дежурному помощнику дорожно-распорядительного отдела по локомотивам, руководителям депо (ТЧ) приписки локомотива и бригады, а также службы локомотивного хозяйства дороги.

Типовой образец сообщения:

«Перегон, ж.д. станция ж.д. путь №....км пикет №, парк, .горловина, поезд №.....масса поезда....т, локомотив серия, №, ТЧ приписки, дата время , час, мин, ФИО машиниста, ТЧ приписки бригады, характер повреждения (отказа) и его последствия, предполагаемая или уже известная причина повреждения (отказа), решение о дальнейшем действии бригады

Действия локомотивной бригады при снятии напряжения

В контактной сети

- в интервале до одной минуты после снятия напряжения отключают тяговые двигатели, вспомогательные машины, отопление пассажирского поезда и контролировать показание киловольтметра контактной сети. В случае подачи напряжения продолжают движение в тяговом режиме;

- в интервале от первой до второй минуты в случае неуспешной подачи напряжения опускают токоприёмники, выключая выше указанные цепи;

- в интервале от двух до четырёх минут останавливают поезд, если это не было выполнено ранее. Токоприёмники поднимать запрещается, так как энергодиспетчер проверяет устройства энергоснабжения на короткое замыкание.

Успешное включение БВ (MB) тяговой подстанции свидетельствует об исправном состоянии устройств энергоснабжения

- в интервале от четырёх минут до шести (от 4 -х до 10 минут от первоначального снятия напряжения) по указанию ДНЦЛ на перегонах и ДСП на станциях локомотивные бригады поочерёдно поднимают токоприёмники, внимательно наблюдая за состоянием крышевого оборудования. При наличии напряжения в контактной сети возобновляют движение в тяговом режиме. Если же в это время произойдет отключение БВ тяговой подстанции, то это свидетельствует о наличии короткого замыкания на ЭПС.

Энергодиспетчер по истечении двух минут с момента этого отключения повторно подаёт напряжение в контактную сеть. Если вновь произойдёт отключение тяговой подстанции третья подача напряжения производится через 3 минуты после предыдущего отключения. После снятия напряжения вновь подача напряжения в контактную сеть прекращается. Машинист опускает токоприёмники и сообщает о повреждении электровоза по выше указанной форме.

Примечание:начальникам служб локомотивного хозяйства и энергоснабжения разрешается совместно устанавливать другой порядок действий локомотивных бригад, ДСП, ДНЦЛ, ЭЧЦ, ЭЧ и ЭЧК по отысканию повреждений на ЭПС и в контактной сети. Знать инструкцию № ЦТ-ЦЭ/844 о порядке использования токоприёмников электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации от 3. 08 2001 г:

3. ДЕЙСТВИЯ МАШИНИСТА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ПОВРЕЖДЕНИИ ТОКОПРИЕМНИКА.

Провисание контактной подвески или обрыв

Контактного провода.

При провисании контактной подвески машинист опускает токоприемники, сообщает об этом ДСП и машинистам сзади идущих поездов, и проследовав этот участок, поднимает токоприемники при скоростях: 70 км/час при одиночной тяге, 40 км/час при двойной тяге или при системе многих единиц по одному на каждом электровозе, 30 км/час при сильном ветре и автоколебаниях (пляске) проводов.

Обрыв контактной подвески при вступлении на анкерный участок заметен по смещению подвески от оси пути в сторону опор. В этом случае машинист опускает токоприемники и старается остановить поезд, не проезжая этот участок. Если же неисправность замечена, поезда проследуют поврежденный участок с опущенными токоприемниками и с закрытыми окнами. После проследования участка, останавливают поезд и осматривают крышевое оборудование с земли. Если токоприемник поврежден, но не касается крыши и не выходит за габариты, его отключают крышевым разъединителем, перекрывают кран к его клапану и, согласовав свои действия с энергодиспетчером, продолжают следование до пункта оборота, смены бригад или если это возможно до первой станции где и увязывают токоприёмник. В противном случае действуют так, как указано ниже.

Повреждена контактная сеть и повреждён токоприёмник.

О повреждении сообщается машинистам вслед идущим поездам и через ДСП энергодиспетчер. После снятия напряжения, контактная сеть заземляется работниками контактной сети под наблюдением машиниста (помощника машиниста) с двух сторон на видимом расстоянии, но не более чем за 300 м. Осматривать крышевое оборудование имеют право лица, имеющие 4-ю квалификационную группу по предъявлению удостоверения. После окончания привязки токоприемника и устранения неисправности контактной сети, машинист сообщает об этом энергодиспетчеру и отмечает в маршруте (раздел "замечания") дату, время остановки, снятия напряжения, время окончания работ, подачи напряжения, фамилию энергодиспетчера и время отправления. По прибытию на станцию или в депо составляют акт в двух экземплярах за подписью машиниста или другого представителя и ЭЧК с указанием причин повреждения контактной сети и токоприёмника. Разрешается составлять первичный акт на месте повреждения, не допуская из-за сбоя в движении поездов.

Закрепление нового материала:

В письменном виде дать ответы на следующие вопросы:

- Установка электровоза в депо.

- Запись в журнал ТУ-152.

- Экипировка электровоза.